# 产品使用说明书

# 一．主要技术参数

- 工作电源： 主电源    AC  220V±%  50Hz±1%                                        三．调试步骤

- 允许外接电机功率：   ＜1KW                                                            1、按照控制器连接示意图，将交流电源、电机电源、门位状态反馈、消

- 门位反馈触点容量：   DC24V/500mA                                                         防联动信号、手动控制按钮盒的线路正确连至控制器内相应的接线端

4、 工作环境：温   度    -10℃～+55℃                                                        子上。

相对湿度    ≤95%                                                              2、在关闭电源状态下将图1的SW2拔至“ON”位，打开电源，按一下“下

大气压力    85～106Kpa                                                            降”键，卷帘开始下行，当运行到底位停止后，按一下“停止”键。

- 外形尺寸：长×宽×高  310mm×230mm×60mm                                                  控制器自动记录卷帘的运行时间。

二． 控制器连接示意图：                                                             3、关闭电源，将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源，控制器进入正常

运行状态。

注意事项：

1.本控制器在投入正常运行之前，一定要先按调试步骤调试卷帘的运行                                                 时间，否则可能会出现帘片未运行到顶部或底部就自动停止的现象;

2.本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号，如需接有源联

动信号，则有源信号的“+”端连控制器的“7”或“9”号端子，“-”

端连控制器的“21”号端子，注意“+”、 “-”端不要接反。

# 四﹑其他

1. 装箱单

① 防火卷帘控制器                       壹台

② 使用说明书                           壹份

③ 产品合格证                           壹份

④ 备用保险管10A                        叁只

2. 本产品免费保修一年。保修期内，涉及产品质量，由我公责免

费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致，以及超过保修期，我公司负责维修, 但须收取工本费。

# Text boxes

图1