东方菱日锅炉有限公司X射线移动探伤改建项目

竣工环境保护验收意见

2024年02月01日，东方菱日锅炉有限公司根据东方菱日锅炉有限公司X射线移动探伤改建项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范  核技术利用》（HJ1326）、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：浙江省嘉兴市成功路1267号联合生产厂房。

项目性质：改建。

建设内容：东方菱日锅炉有限公司建1座半开放式移动铅房使用现有1台型号为XT-2505D的X射线探伤机在车间指定探伤区域内开展移动探伤。改建的1台XT-2505D型X射线探伤机，为定向机，固定在铅房内使用，最大管电压为250kV，最大管电流为5mA，为II类射线装置。建设地点位于浙江省嘉兴市成功路1267号联合生产厂房。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年10月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成《东方菱日锅炉有限公司X射线移动探伤改建项目环境影响报告表》编制。2023年11月3日，嘉兴市生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“嘉环（经开）辐〔2023〕12号”。

本项目于2023年11月04日开工建设，2023年05月30日申领了辐射安全许可证，2023年11月06日投入调试运行。

（三）投资情况

本项目总投资为95万元，其中环保投资9万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

公司实际配置的半开放式铅房辐射防护屏蔽情况与环评阶段设计参数一致。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

辐射安全措施：

（1）公司制定X射线移动探伤操作规程及移动探伤流程。

（2）本项目在监督区边界设置警戒绳、警告牌。本项目将铅房内部及工件进出口划为控制区，在控制区边界悬挂“禁止进入射线工作区”警告牌，同时在控制区拉起了警戒绳。在监督区边界上悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，同时安排工作人员警戒巡逻，

（3）公司为本项目的3名辐射工作人员均配备个人剂量计和个人剂量报警仪。移动探伤期间，3名辐射工作人员均佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪，并携带1台便携式X-γ剂量率仪。

（4）公司落实了《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求对危废暂存间的建设和管理进行了整改，探伤作业产生的危废已委托浙江联明金属有限公司进行处理，并建立了危废台账。

三、工程变动情况

经现场调查、查阅资料，并与环评作对比，本项目建设内容与规模与环评一致，不涉及环境保护安全与防护设施措施的重大变动。

四、环境保护设施防护效果

监测结果表明：

（一）辐射工作场所与环境辐射水平为210nSv/h~1.27μSv/h。

（二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众人员的年有效剂量分别满足环评批复的5mSv和0.25mSv的剂量约束值。

五、验收结论

东方菱日锅炉有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意东方菱日锅炉有限公司X射线移动探伤改建项目环境影响报告表（嘉环（经开）辐〔2023〕12号）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

（1）加强辐射安全设施的日常检查和维护。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康监护管理。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

东方菱日锅炉有限公司                                                    2024年02月01日

东方菱日锅炉有限公司X射线移动探伤改建项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 身份证 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 （验收负责人） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |