编号：

起重机预期用途和使用环境情况的说明 我单位型号规格 、产品编号 的起重机，其预期用途和使用环境情况已在下列方框中打“√” 。 预期用途：□起重机整机、机构、结构件、机械零件工作级别满足要求； □不吊运熔融金属(非金属)、炽热金属、易燃易爆、有毒物品； □吊运熔融金属(非金属)、炽热金属。 使用环境：□供电电源、环境温度、空气相对湿度和起重机的界限尺寸满足要求； □非露天，无易燃易爆、腐蚀性气体； □露天； □高温； □其它。 使用单位：(公章) 负 责 人： 年 月 日

施工单位意见： (施工单位章) 现场负责人： 年 月 日

编号：

起重机基础验收合格证明 我单位型号规格 、产品编号 的起重机，其轨道承重梁、柱土建基础及轨道铺设等隐蔽工程，经我单位组织验收合格，质量符合国家相关规定的要求，并且经过施工单位对有质量和尺寸进行检查验收合格，已满足本台起重机施工相关技术规定要求。 使用单位：(公章) 负 责 人： 年 月 日

施工单位意见： (施工单位章) 现场负责人： 年 月 日

编号：

| 起重机基础验收合格证明 我单位型号规格 、产品编号 的起重机，其轨道安装质量，经我单位与施工单位验收合格，符合国家相关规定的要求。 使用单位：(公章) 负 责 人： 年 月 日 附：起重机轨道安装检验内容与结果： |
| --- |
| 序号 | 检验内容与要求 | 检验 结果 |
| 1 | 大车轨距的极限偏差： S≤10m，ΔS=±3mm，S＞10m，ΔS=±[3+0.25(S-10)]mm。最大不超过±15 mm。 | mm |
| 2 | 轨道接头间隙： 轨道接头高低差及侧向错位不应大于1mm，间隙不应大于2mm。 | mm |
| 3 | 轨道中心与梁中心偏差： 轨道实际中心与梁的实际中心偏差不超过10mm，且不大于吊车腹板厚度的一半。 | mm |
| 4 | 轨道固定状况： 固定对到的螺栓与压板不应缺少。压板固定牢固，垫片不得窜动。 | 符合 |
| 5 | 轨道缺陷及运行状况： 轨道不应该有裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷。悬挂起重机运行不应有卡阻现象。 | 符合 |
| 6 | 钢轨应与弹性垫板贴紧。当有间隙时应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。 | mm |
| 7 | 同一截面内两平行轨道的标高相对差不应大于10mm。 | mm |
| 8 | 轨道顶面对其设计位置的纵向倾斜度不应大于1/1000；每2m测一点，全行程内高低差不大于10mm。 | mm |
| 施工单位意见： (施工单位章) 现场负责人： 年 月 日 |