技术参数

产品名称：COD测定试剂盒

检测范围：0-250mg/L

检测次数：50次/盒，粉剂

检测方法：高锰酸钾法

保 质 期：1年

保存条件：常温，阴凉干燥处

定    义：化学需氧量简称COD

操作说明

取一洁净的比色管加入待测水样至管10mL刻度线，加入1包化学需氧量测定试剂，摇匀溶解，放置5min后，将比色管放置于比色卡空白处与标准色阶自上而下目视比色，与管中溶液相同的色阶即是水中化学需氧量的含量（mg/L）

注：测试温度为10~30℃